## Slide 1: Modelo de Representación del Riesgo Ambiental de Proyectos o Actividades con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a Nivel Nacional
Luis A. Cifuentes
Nicolás Borchers
Andrés Romero
Andrés Pica

## Slide 2: Contenidos
Introducción
  Contexto y Motivación
  Riesgo y Análisis de Riesgo
Modelo
  Estructura del Modelo
  Cálculo de Índices
Conclusiones

## Slide 3: Introducción: Contexto y Motivación
Creación de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA)
Uno de los principales objetivos de la SMA es la correcta inspección de aquellos proyectos y actividades que cuenten con permisos ambientales (> 12.000)
Capacidad de fiscalización de la SMA: 1.000 inspecciones al año
 Existe la necesidad de un sistema que permita priorizar la fiscalización de aquellos proyectos y actividades que impliquen un mayor RIESGO para el ambiente.

## Slide 4: Tendencias mundiales
Se revisaron diversas metodologías de países de la OCDE y Latinoamérica, las cuales utilizan principios de análisis de riesgo para distintos propósitos, entre otras:
  Reino Unido
  Republica de Irlanda
  Holanda
  España
  EEUU
  Autralia
  Mexico
El Sistema de Evaluación del Riesgo Operacional (OPRA), desarrollado en el Reino Unido, es uno de los sistemas más exhaustivos de evaluación. Éste considera los siguientes atributos para la caracterización de las actividades y proyectos:
  Complejidad de la instalación
  Emisiones e insumos
  Ubicación
  Rendimiento en la operación
  Compliance rating

## Slide 5: Análisis de Riesgo
Forma de caracterizar el riesgo ambiental asociado a ciertas situaciones y de estimar los efectos esperados en los receptores
Procesos a considerar en el Análisis de Riesgo:
Liberación
Exposición
Efectos
Percepción

## Slide 6: Análisis de riesgo
En la práctica es imposible realizar estos cálculos para cada una de las 12.000 actividades con RCA.
Se requiere un modelo aproximado, que tomando características conocidas de la actividad o proyecto, estime su riesgo.
Con este riesgo, se pueden jerarquizar las actividades y proyectos para programar las actividades de fiscalización.

## Slide 7: Estructura del Modelo
Liberación
(magnitud y peligrosidad)
Riesgo
Percibido Relativo
Riesgo
Relativo
Entorno
(Exposición y Vulnerabilidad)
Percepción
(Tipo de peligro y características sociales)
Listado priorizado
De RCAs
Historial de Fiscalización

## Slide 8: Imputación de datos faltantes
Para que el modelo de riesgo funcione, es fundamental estimar el riesgo de todas las fuentes (ya que es un modelo de riesgo relativo)
Si no existen datos, es necesario completar los datos con la mejor información disponible.
En general, se usa el siguiente protocolo de imputación:
  Datos reales
  Datos de la regulación
  Datos característicos del sector industrial o entorno (comuna o region).

## Slide 9: Índice de Liberación
Representa el potencial de liberación de agentes de riesgo al medio ambiente
Tipos de liberaciones consideradas:
  Emisiones al Aire
  Descargas al Agua
  Descargas al Alcantarillado
  Generación de Residuos
Se consideran dos dimensiones:
  Magnitud de la liberación
  Peligrosidad del agente de riesgo
Se realizan los siguientes ajustes:
  Calidad Ambiental Base
  Monitoreo Ambiental
  Historial de Incumplimiento

## Slide 10: Estimación del Índice de Liberación
Datos de Emisiones
Emisiones Reales
Emisiones Permitidas
NO
SI
Emisiones por Parámetro y Fuente
Emisiones Promedio por Industria
NO
SI
Puntaje Final por Fuente
Puntaje Emisiones AIRE
Puntaje Descargas
AGUA
Puntaje Descargas
ALCANTARILLADO
Puntaje Generación de Residuos
Índice de Liberación
Historial de Cumplimiento
Calidad Ambiental
Base
Monitoreo Ambiental

## Slide 11: Peligrosidad del agente liberado
La peligrosidad de los agentes de riesgo se representa a partir de los umbrales de liberación para cada agente de riesgo.
Este umbral representa el nivel de tolerancia o aceptación por parte de la sociedad. Su valor relativo es un reflejo de la peligrosidad.
Se propone utilizar los umbrales aceptados según el Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (E-PRTR, por sus siglas en inglés “European Pollutant Release and Transfer Register”).

## Slide 12: Ajustes
Calidad
Ambiental
Base
Monitoreo
Ambiental
Historial de
Incumplimiento
Si la Calidad Ambiental Base es: | Pond(CAB)
Buena | 1.0
Zona Latente | 1.1
Zona Saturada | 1.3
PPA o PDA | 1.5
Si el Monitoreo Ambiental ha detectado: | Pond(Mon)
Nada | 1.0
No cumplimiento mediante monitoreo Social | 1.3
No cumplimiento mediante estaciones de Monitoreo Ambiental | 1.5
Si los registros de no cumplimiento muestran: | Pond(INC)
Sin sanción ni amonestación | 1.0
Con amonestación | 1.1
< 250 UTM | 1.2 – 1.3
> 250 UTM | 1.3 – 1.5

## Slide 13: Cálculo Índice de Liberación
Finalmente, el valor del índice de liberación se estima normalizando los valores del puntaje de liberación para un mínimo de 1 y un máximo de 100.

## Slide 14: Índice de Características del Entorno
Este índice tiene como finalidad la caracterización del entorno inmediato de cada proyecto, concentrándose en los siguientes receptores:
  Población humana
  Ecosistemas
  Patrimonio cultural
3 buffers representan las diferentes áreas de influencia consideradas:
  250 m
  1.000 m
  4.000 m
El índice está construido a partir de los siguientes subíndices:
  Exposición
  Vulnerabilidad

## Slide 15: Definición de Receptores
Población Humana | Receptor Ecosistémico | Receptor Cultural
Población urbana Población rural Composición etárea Composición socioeconómica | Áreas Protegidas SNASPE Áreas Protegidas Privadas Santuarios de la Naturaleza Sitios RAMSAR Cuerpos de agua Bosques Nativos Áreas Marinas Costeras Protegidas Acuíferos y Vegas protegidas Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad | Monumentos Nacionales Mercedes Indígenas Áreas de Desarrollo Indígena Sitios de Interés turístico Lugares de Interés Histórico Científico

## Slide 16: Subíndice de Exposición
Caracteriza los niveles de exposición que presentan los distintos componentes medioambientales que puedan potencialmente verse afectados por un proyecto.
Está representado por:
  Ubicación de la instalación
  Extensión del área de influencia
  Proximidad a receptores de interés

## Slide 17: Subíndice de Vulnerabilidad
Población Humana:
  Cantidad de población potencialmente expuesta
  Características de la población potencialmente expuesta:
    Edad (Menores, Adultos y Adultos Mayores)
    Nivel Socioeconómico (Indigentes, Pobres y No pobres)
Ecosistemas y patrimonio cultural
  Numero de elementos potencialmente expuestos
  (Características de dichos elementos)

## Slide 18: Estimación del Índice de Características del Entorno
Puntaje de Características del Entorno (PCE):
Normalización del PCE (NPCE):
Índice de Características del Entorno (ICE):

## Slide 19: Índice de Percepción del Riesgo
Este índice corresponde a la caracterización de los riesgos que percibe la población, que en muchos casos difieren del riesgo real. Las percepciones son las que finalmente gobiernan la conducta de comunidad y la aceptabilidad del riesgo.
Idealmente está caracterizado por los siguientes factores psicométricos:
  Terribilidad: ¿qué tan incontrolable es la situación?
  Grado de conocimiento y de observabilidad del riesgo
  Cantidad de población afectada
Bronfman y Cifuentes (2003):
  Estudio de percepción de riesgo en chile
  Se estima el riesgo social percibido asociado a: peligros ambientales, peligros tecnológicos, productos y sustancias químicas, etc.

## Slide 20: Estimación del índice de Percepción del Riesgo
Los Puntajes de Riesgo asociados a los Peligros Ambientales son normalizados por un riesgo promedio de 1
Para cada tipo de projecto, el índice de precepción del riesgo es obtenido como el puntaje de riesgo máximo normalizado para todos los peligros asociados.
Los projectos con un puntaje de riesgo social promedio, obtienen un valor 1 (neutral)

## Slide 21: Ajuste de historial de fiscalización
Mediante el historial de fiscalización se realiza un ajuste al orden de las prioridades dependiente del tiempo que ha transcurrido desde la última fiscalización, aumentando la prioridad si ha transcurrido mucho tiempo.
Este ajuste entrega finalmente un listado de prioridades de actividades de fiscalización.

## Slide 22: Estimación del Riesgo Relativo Ambiental
El Índice de Percepción del Riesgo (IPR) se estima como el producto de:
  Índice de Liberaciones
  Índice de Caract. del Entorno
  Índice de Percepción del Riesgo
Luego, el valor del IPR es normalizado para un mínimo 1 y un máximo 100.
El puntaje final para obtener el listado priorizado para las inspecciones medioambientales:

## Slide 23: Robustez del modelo frente a la falta de información
El modelo está conceptualizado y la herramienta programada para funcionar con distintos niveles de información.
Cuando la información no existe, se asignan valores promedio por comuna y tipo de proyecto
Los resultados se van refinando a medida que la calidad de información disponible mejora