## Slide 1: ELECTRICITY INTERRUPTIONS IN CHILE: CAUSES AND REGULATORY IMPLICATIONS
Javier Bustos Salvagno
CiSGER-Universidad del Desarrollo and Solar Energy Research Center
rj.bustos@udd.cl
12 Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas
Investigación financiada por ANID/FONDAP/15110019

## Slide 2: Introducción
20% del consumo energético a nivel mundial es abastecido por electricidad, y aumentando por objetivos de descarbonización y transición energética (World Energy Outlook, 2020).
A medida que los países alcanzan niveles altos de acceso a electricidad (99% en el caso de Chile), la calidad de suministro (medido por interrupciones) pasa a ser cada vez más relevante.
Chile tiene una meta de reducir las horas de interrupciones a 4 hs en 2035 y 1 hora en 2050 (Política Nacional de Energía 2015).
En 2019 se alcanzó un promedio de 10,14 horas de interrupciones promedio por usuario a nivel nacional (sin considerar eventos de fuerza mayor).
No hay estudios sobre los factores que explican los niveles de interrupciones de suministro eléctrico para el caso chileno.

## Slide 3: Marco de análisis
La literatura separa en interrupciones causadas por factores:
  Inherentes: condiciones demográficas, topográficas y climáticas del área donde se suministra
  Heredados: por la empresa suministradora de acuerdo a sus inversiones, como por ejemplo la cantidad de kilómetros de líneas soterradas.
La literatura de regulación económica* identifica un trade-off entre mecanismos de tarificación por incentivos (price-cap, empresa modelo) y calidad de suministro en industrias intensivas en capital.
En nuestro análisis incoporaremos variables regulatorias para testear si el mecanismo de tarificación tiene un efecto en el nivel de horas de interrupciones eléctricas.
*Ajodhia, Schiavo and Malaman, 2006; Growitsch, Jamasb, and Pollitt, 2009; Ter-Martirosyan and Kwoka, 2010.

## Slide 4: Datos y fuentes utilizadas
SAIDI mensual comunal, por origen de la interrupción, del 2012 al 2018: Energía Abierta (CNE)
  Donde t es el tiempo de interrupción mayor a 3 minutos para el cliente c por la interrupción i en la comuna j.
Distribuidores por comuna y clientes urbano/rurales: SEC
Ingreso promedio por comuna, población urbana/rural: CASEN
Velocidad del viento, mm de lluvia y cm de nieve por comuna: Open Weather (https://openweathermap.org/)

## Slide 5: Estrategia empírica
Variable dependiente: SAIDI mensual comunal se clasifica en:
  Razones internas: interrupciones en redes de distribución
  Razones externas: interrupciones en transmisión o generación
  Fuerza mayor: calificadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Se estimaron tres modelos: básico, con variables climáticas, con variables regulatorias
Estimación de efectos fijos por comuna (Test de Hausman aplicado)

## Slide 6: Resultados: Modelo Básico
Ingreso comunal no es significativo para interrupciones en redes de distribución, pero si en fallas externas y fuerza mayor.
VARIABLES | SAIDI Interno | SAIDI Externo | SAIDI fuerza mayor
Log Ingreso comunal per capita | -0.00094 | -0.422*** | 0.369*
 | (0.0738) | (0.0700) | (0.170)
Meses invierno | 0.152*** | 0.0248 | 0.539***
 | (0.0251) | (0.0238) | (0.0577)
Tamaño Dx | -0.164 | 0.0138 | -1.177**
 | (0.156) | (0.148) | (0.359)
% Urbano | -0.292 | -0.240 | -0.0674
 | (0.224) | (0.212) | (0.515)
Constante | 1.028 | 5.752*** | -3.562
 | (0.908) | (0.861) | (2.086)
Observaciones | 16,548 | 16,548 | 16,548
Número de comunas | 197 | 197 | 197
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Empresas de distribución de mayor tamaño tienen un efecto significativo en reducir interrupciones por fuerza mayor

## Slide 7: Resultados: Variables climáticas
VARIABLES | SAIDI interno | SAIDI Interno
Log Ingreso comunal per capita | 0.0129 | 0.00663
 | (0.0738) | (0.0737)
Tamaño Dx | -0.169 | -0.166
 | (0.156) | (0.156)
% urbano | -0.311 | -0.312
 | (0.224) | (0.224)
Nº dias de alto viento (40km/h) | 0.0419*** | 0.0419***
 | (0.00779) | (0.00775)
Nº dias con horas de lluvias críticas | 0.0218*** | 
 | (0.00431) | 
Nº dias con horas de nieve críticas | 0.0465*** | 
 | (0.0135) | 
Nº dias con acumulado de lluvias críticas |  | 0.0415***
 |  | (0.00699)
Nº dias con acumulado de nieve críticas |  | 0.120***
 |  | (0.0300)
Constante | 0.912*** | 0.925***
 | (0.164) | (0.164)
Las variables climáticas (en reemplazo de la dummy estacional) son altamente significativas
La lluvia y nieve acumulada diaria son marginalmente más importantes que intensas precipitaciones en una hora
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

## Slide 8: Resultados: Variables regulatorias
VARIABLES | SAIDI interno | SAIDI Interno
Ingreso comunal per capita | -0.0358 | -0.0411
 | (0.0758) | (0.0758)
Tamaño Dx | -3.256 | -3.315
 | (2.455) | (2,454)
% urbano | -0.274 | -0.275
 | (0.224) | (0.224)
Nº dias de alto viento (40km/h) | 0.0424*** | 0.0423***
 | (0.00779) | (0.00775)
Nº dias con lluvias críticas | 0.0220*** | 0.0417***
 | (0.00431) | (0.00699)
Nº dias con nieve crítica | 0.0465*** | 0.119***
 | (0.0135) | (0.0300)
Dummy Empresa de Referencia | -0.513** | -0.513**
 | (0.159) | (0.159)
Tamaño * Empresa de Referencia | 3.947 | 4.010
 | (2.518) | (2.517)
Número de Área Típica | -0.0223 | -0.0198
 | (0.0489) | (0.0489)
Constante | 1.734 | 1.803
 | (1.001) | (1.000)
Empresas de referencia tienen menor nivel de interrupciones, independientemente de su tamaño.
El nivel de costos de distribución (medido por la pertenencia a un área típica no es significativo)
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

## Slide 9: Conclusiones y pasos siguientes
Más allá de las consideraciones demográficas y geográficas, las variables climáticas y regulatorias surgen como relevantes a la hora de explicar las horas sin suministro eléctrico en las comunas analizadas.
Interrupciones catalogadas por SEC como fuerza mayor parecen ser mejor administradas por empresas de distribución de mayor tamaño.
El nivel de ingreso de las comunas no tendría relación con interrupciones en distribución, pero si en transmisión – generación lo cual sería conveniente que se considerara en la planificación centralizada de la transmisión.

## Slide 10: Conclusiones y pasos siguientes
Un proceso tarifario con una tarificación empresa por empresa (sin áreas típicas) podría tener un efecto positivo en la calidad de suministro => Importante revisar modelo de remuneración en distribución en consecuencia.
Nueva información post 2018 sobre interrupciones con una mayor cobertura comunal podría evaluar diferencias entre empresas de distribución y cooperativas eléctricas, así como efectos por el cambio en Norma Técnica de Calidad de Servicio en Distribución y de mecanismo de tarificación de Ley Corta de Distribución en 2019.